## Slide 1: TEORIA TRANSMITERII INFORMAtIEI
~ CURS VII ~
S.l. dr. ing. Alexandra Ligia Balan

## Slide 2
Coduri BCH
(Bose/Chaudhuri/Hocquenghem)

## Slide 3: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
1. Câmpuri Galois GF(q)
1.2. Polinoame în câmp binar
Cele mai cunoscute câmpuri binare sunt câmpurile extinse ale câmpului GF(2), cunoscute şi sub denumirea GF(2m);
Aritmetica binară utilizează operaţiile de adunare şi înmulţire modulo 2,
Un polinom f(X) definit într-un câmp GF(2) este de forma:
fi = 0 sau 1
Există 2n polinoame de grad n
Un element, α, al câmpului este zero sau rădăcină a polinomului f(X) dacă f(α) = 0. Dacă α este rădăcină a polinomului f(X), rezultă că X- α este un factor al polinomului f(X).

## Slide 4: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
1. Câmpuri Galois GF(q)
1.2. Polinoame în câmp binar
Un polinom p(X) definit în câmpul GF(2), de grad m este ireductibil dacă p(X) nu se poate descompune în factori de grad mai mare ca 0 şi mai mic decât m.
Un polinom ireductibil pi(X) de grad m este primitiv dacă există cel mai mic număr întreg n = 2m-1, pentru care pi(X) este un factor al polinomului Xn+1.

## Slide 5: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
1. Câmpuri Galois GF(q)
1.3. Construcţia câmpului Galois GF(2m)
Câmpul Galois extins GF(2m) conţine elementele binare ‘1’, ‘0’, elementul α şi puterile sale.
α are următoarele proprietăţi:
conţine 2m elemente.

## Slide 6: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
1. Câmpuri Galois GF(q)
1.3. Construcţia câmpului Galois GF(2m)
Se consideră polinomul primitiv pi(X) în câmpul GF(2) de grad m.
pi(X) este un factor al polinomului X2m-1+1 şi pi(α)=0
Rezultă care conţine 2m elemente

## Slide 7: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
1. Câmpuri Galois GF(q)
1.3. Construcţia câmpului Galois GF(2m)
Mulţimea este un grup de ordin 2m -1 faţă de operaţia de înmulţire.
Elementele mulţimii respectă proprietatea de comutativitate faţă de operaţia de adunare.
Rezultă:
    mulţimea este un câmp Galois sau un câmp finit cu 2m elemente.

## Slide 8: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
1. Câmpuri Galois GF(q)
1.3. Construcţia câmpului Galois GF(2m)
EXEMPLUL 1
Se consideră m=3,
pi(X)=1+X+X3 polinom primitiv în câmpul GF(2)
Deoarece: pi(α)=1+α+α3 =0 rezultă α3 =1+α
Suma şi produsul a două elemente din câmpul GF(23)

## Slide 9: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
1. Câmpuri Galois GF(q)
1.3. Construcţia câmpului Galois GF(2m)
Tabelul 1
EXEMPLUL 1

## Slide 10: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
1. Câmpuri Galois GF(q)
1.3. Construcţia câmpului Galois GF(2m)
EXEMPLUL 2
Să se determine elementele câmpului Galois GF(24) generate de polinomul primitiv
pi(X)=1+X+X4
Deoarece: pi(α)=1+α+α4 =0 rezultă α4 =1+α

## Slide 11: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
Tabelul 2
EXEMPLUL 2

## Slide 12: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
1. Câmpuri Galois GF(q)
1.4. Proprietăţi ale câmpului extins Galois GF(2m)
Polinoamele definite în câmpul GF(2) au rădăcini care aparţin câmpului extins GF(2m)
Exemplul 3:
Polinomul pi(X)=1+X3+X4 este ireductibil în câmpul GF(2), rezultă că nu are rădăcini în acest câmp, dar în schimb are 4 rădăcini în câmpului extins Galois GF(24).
Se poate verifica, utilizând tabelul 2 că α7, α11, α13 şi α14 sunt rădăcinile polinomului pi(X).
Rezultă:

## Slide 13: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
1. Câmpuri Galois GF(q)
1.4. Proprietăţi ale câmpului extins Galois GF(2m)
Exemplul 3:
Rezultă:

## Slide 14: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
1. Câmpuri Galois GF(q)
1.4. Proprietăţi ale câmpului extins Galois GF(2m)
Teoremă:
Fie f(X) este un polinom definit în câmpul GF(2). Dacă un element β ce aparţine câmpului extins Galois GF(2m) este o rădăcină a polinomului f(X), atunci pentru orice întreg pozitiv l ≥ 0, β2l este de asemenea o rădăcină a acestui polinom.
Elementul β2l se numeşte conjugatul lui β.

## Slide 15: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
1. Câmpuri Galois GF(q)
1.4. Proprietăţi ale câmpului extins Galois GF(2m)
Exemplul 4:
Se consideră polinomul pi (X) = 1 + X3 + X4 definit pe câmpul GF(2).
α7 - o rădăcină a polinomului pi (X)
Rezultă (α7 )2= α14, (α7 )4= α28 = α13 şi (α7 )8= α56 = α11 sunt rădăcini ale lui pi (X)
În acest exemplu se verifică, că rădăcina β = α7 – satisface condiţia:

## Slide 16: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
1. Câmpuri Galois GF(q)
1.5. Polinoame minimale
Polinomul de grad minim Φ(X), definit în câmp GF(2), al cărui rădăcină este elementul β, se numeşte polinomul minimal al elementului β.
Φ(β) = 0
Polinomul minimal al elementului 0 este X şi polinomul minimal al elementului 1 este 1+X

## Slide 17: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
1. Câmpuri Galois GF(q)
1.5. Polinoame minimale
Proprietăţi:
Polinomul minimal al elementului β ce aparţine câmpului Galois GF(2m) este un polinom ireductibil.
Fie un polinom f(X) definit în câmp GF(2) şi un Φ(X) - polinom minimal al elementului β. Dacă β este o rădăcină a polinomului f(X) rezultă că Φ(X) este un factor a lui f(X).
Polinomul minimal Φ(X) al elementului β definit în câmpul câmpului Galois GF(2m) este un factor al polinomului X2m+X.

## Slide 18: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
1. Câmpuri Galois GF(q)
1.5. Polinoame minimale
Proprietăţi:
Fie f(X) un polinom ireductibil definit în câmpul GF(2) şi un Φ(X) un polinom minimal al elementului β definit în câmpul Galois GF(2m) . Dacă f(β) = 0 atunci f(X) = Φ(X)
Fie Φ(X) un polinom minimal al elementului β definit în câmpul Galois GF(2m) şi e cel mai mic număr întreg pentru care este satisfăcută relaţia β2e= β, polinomul minimal al elementului β este:

## Slide 19: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
1. Câmpuri Galois GF(q)
1.5. Polinoame minimale
Exemplul 5
Să se determine polinomul minimal Φ(X) al elementului β = α7 definit în câmpul Galois GF(24).
Din exemplul 4 se observă că:
sunt rădăcini ale polinomului
pentru care β = α7 este rădăcină.

## Slide 20: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
1. Câmpuri Galois GF(q)
1.5. Polinoame minimale
Exemplul 5
Deoarece rezultă e= 4.

## Slide 21: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
2. Coduri BCH
2.1. Descrierea codurilor BCH ciclice
  BCH = R.C. Bose, K,Ray-Chaudhuri, A. Hocquenghem
  coduri bloc
  generalizare a codurilor Hamming
  sunt construite pentru a corecta t erori sau mai puține.
  sunt definite în câmpul binar GF(2)
  metoda de construcţie a acestor coduri se bazează pe calculul celui mai mic multiplu comun (c.m.m.m.c.) al polinoamelor minimale specifice

## Slide 22: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
2. Coduri BCH
2.1. Descrierea codurilor BCH ciclice
pentru orice număr întreg pozitiv, m≥3 şi t<2m-1 există un cod binar BCH, CBCH(n,k) , cu următoarele proprietăţi:
    lungimea cuvântului de cod n = 2m-1
    biţi de paritate n-k ≤ mt
    distanţa Hamming minimă dmin ≥ 2t+1
    numărul de erori corectabile t
codurile BCH sunt capabile să corecteze t erori sau mai puţine într-un cuvânt de cod de lungime n, n = 2m-1.
polinomul generator al unui cod BCH se determină în funcţie de rădăcinile sale în câmpul GF(2m)

## Slide 23: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
2. Coduri BCH
2.1. Descrierea codurilor BCH ciclice
fie α un element primitiv în câmpul GF(2m),
polinomul generator al codului BCH corector de t erori, cu lungimea cuvântului de cod n = 2m-1, este polinomul de grad minim în GF(2) ale cărui rădăcini sunt α, α2, …, α2t:
αi şi conjugatul său sunt rădăcinile polinomului g(X),
dacă Φi(X) este polinomul minimal al elementului αi atunci polinomul generator este:

## Slide 24: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
2. Coduri BCH
2.1. Descrierea codurilor BCH ciclice
EXEMPLUL 4
Fie α un element primitiv câmpul Galois GF(24) generat de polinomul primitiv pi(X)=1+X+X4. (v. exemplul 2).
Polinoamele minimale ale elementelor α, α3 şi α5 sunt:
Polinomul generator al codului BCH corector de t=2 erori şi n = 24-1 = 15 este:
CBCH (n,k) = CBCH (15,7) , dmin ≥ 5

## Slide 25: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
2. Coduri BCH
2.1. Descrierea codurilor BCH ciclice
EXEMPLUL 4
Polinomul generator al codului BCH corector de t=3 erori şi n = 24-1 = 15 este:
CBCH (n,k) = CBCH (15,5) , dmin ≥ 7

## Slide 26: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
2. Coduri BCH
2.1. Descrierea codurilor BCH ciclice
Fie codul CBCH (n,k) corector de t erori sau mai puţine
n = 2m-1 lungimea cuvântului de cod
orice polinom al codului CBCH (n,k) va avea ca rădăcini elementele α, α2, …, α2t şi elementele conjugatele.
cuvântul de cod al codului CBCH (n,k) reprezentat sub formă polinomială este:
elementul primitiv αi este rădăcină a polinomului c(X).

## Slide 27: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
2. Coduri BCH
2.1. Descrierea codurilor BCH ciclice
Sub formă matriceală relaţia anterioară se exprimă:
Produsul scalar dintre cuvântul de cod şi vectorul rădăcinilor este egal cu zero.

## Slide 28: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
2. Coduri BCH
2.1. Descrierea codurilor BCH ciclice

## Slide 29: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
2. Coduri BCH
2.1. Descrierea codurilor BCH ciclice
Dacă c este un cuvânt de cod, atunci:
Dacă pentru anumite valori ale lui i şi j, αj este conjugatul lui αi, atunci c(αj)=0.
Produsul dintre cu rândul i al matricei H este 0.
Rezultă că unele rânduri ale matricei H pot fi omise.
Matricea H devine:

## Slide 30: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
2. Coduri BCH
2.1. Descrierea codurilor BCH ciclice
  Matricea H devine:

## Slide 31: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
2. Coduri BCH
2.1. Descrierea codurilor BCH ciclice
EXEMPLUL 5
Fie codul binar BCH, CBCH(15,7) de lungime n = 24-1 = 15 , corector de t=2 erori sau mai puţine şi α un element primitiv câmpul Galois GF(24) generat de polinomul primitiv pi(X)=1+X+X4. (v. exemplul 2).
Matricea de control a parităţii, H, se poate scrie:

## Slide 32: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
2. Coduri BCH
2.1. Descrierea codurilor BCH ciclice

## Slide 33: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
2. Coduri BCH
2.2. Decodarea codurilor BCH
  Fie:
        r(X) – cuvântul recepţionat
        c(X) – cuvântul de cod
        e(X) – eroarea apărută în timpul transmisiei
Vectorul sindrom reprezintă rezultatul verificării cuvântului recepţionat; conţine date (informaţie) despre poziţia şi numărul erorilor din cuvântul recepţionat.
Rezultă:
vectorul sindrom pentru decodarea codurilor BCH:

## Slide 34: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
2. Coduri BCH
2.2. Decodarea codurilor BCH
  Vectorul sindrom pentru decodarea codurilor BCH:
  Se obţine următorul set de ecuaţii:

## Slide 35: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
2. Coduri BCH
2.2. Decodarea codurilor BCH
EXEMPLUL 6
Fie codul binar BCH, CBCH (15,7) de lungime n = 24-1 = 15 , corector de t=2 erori sau mai puţine. Vectorul recepţionat este de forma r=(1000000010000000).
Să se determine vectorul sindrom.
r(X) = 1+X8 –forma polinomială

## Slide 36: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
2. Coduri BCH
2.3. Polinoame utilizate pentru localizarea erorilor şi evaluarea erorilor
Se consideră că vectorul eroare conţine τ erori plasate în poziţiile:
Se numeşte locator (al erorii de pe poziţia i din cuvântul recepţionat), elementul câmpului GF(2q), ce este puterea l a elementului generator al câmpului:
Componentele vectorului sindrom se calculează cu relaţia:
rezultă un sistem cu 2t ecuaţii:

## Slide 37: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
2. Coduri BCH
2.3. Polinoame utilizate pentru localizarea erorilor şi evaluarea erorilor
  Rezultă un sistem cu 2t ecuaţii:
  variabile necunoscute.

## Slide 38: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
2. Coduri BCH
2.3. Polinoame utilizate pentru localizarea erorilor şi evaluarea erorilor
Algoritmul care va rezolva acest sistem de ecuaţii este un algoritm de decodare a codului BCH binar.
Variabilele necunoscute precizează poziţia erorilor.
Polinomul erorilor σ(x) - polinomul ale cărui rădăcini sunt locatorii erorilor

## Slide 39: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
2. Coduri BCH
2.3. Polinoame utilizate pentru localizarea erorilor şi evaluarea erorilor
  Polinomul erorilor σ(x)-polinomul ale cărui rădăcini sunt locatorii erorilor
  Polinomul utilizat pentru evaluarea erorilor
  Valoare erorii se poate calcula cu relaţia:
  Polinomul sindrom de grad este definit:

## Slide 40: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
2. Coduri BCH
2.3. Polinoame utilizate pentru localizarea erorilor şi evaluarea erorilor
Ecuaţie cheie (Key ecuation) = relaţie între polinoamele σ(X), S(X), şi W(X)
Rezolvarea ecuaţiei cheie reprezintă un algoritm pentru decodarea codului BCH.
Teoremă: Există un polinom μ(X), astfel încât între polinoamele σ(X), S(X), şi W(X) există următoarea ecuaţie

## Slide 41: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
2. Coduri BCH
2.3. Polinoame utilizate pentru localizarea erorilor şi evaluarea erorilor
  Demonstraţie:

## Slide 42: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
2. Coduri BCH
2.4. Decodarea codului binar BCH utilizând Algoritmul Euclidean
Fie două numere A şi B. Algoritmul Euclidean determină cel mai mare divizor comun al acestor două numere, C= c.m.m.d.c.(A, B), şi de asemenea determină două numere întregi (două polinoame) S şi T, astfel încât
Acest algoritm este util pentru a rezolva ecuaţia:
unde: X2t >> A şi S(X) >> B

## Slide 43: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
2. Coduri BCH
2.4. Decodarea codului binar BCH utilizând Algoritmul Euclidean
Algoritmul Euclidean
Fie A şi B două numere întregi (A≥B ) sau două polinoame (grad(A)≥grad(B))
Condiţii iniţiale: r1 = A şi r0 = B
ri se obţine ca fiind restul împărţirii dintre ri-2 şi ri-1
condiţiile iniţiale sunt:

## Slide 44: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
2. Coduri BCH
2.4. Decodarea codului binar BCH utilizând Algoritmul Euclidean
Exemplul 7
Fie:
Rezultă: c.m.m.d.c. (112,54) =2

## Slide 45: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
2. Coduri BCH
2.4. Decodarea codului binar BCH utilizând Algoritmul Euclidean
Se va aplica algoritmul Euclidean ecuaţiei:
Rezultă:
Înmulţim cu λ relaţia anterioară;
Unde:
Rezultă:

## Slide 46: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
2. Coduri BCH
2.4. Decodarea codului binar BCH utilizând Algoritmul Euclidean
Exemplul 8
Fie codul binar BCH, CBCH (15,7) de lungime n = 24-1 = 15 , corector de t=2 erori sau mai puţine. Vectorul recepţionat este de forma r=(1000000010000000). Să se determine utilizând algoritmul euclidean decoded code polynomial. (polinomul de decodarea a codului)
Componentele vectorului sindrom sunt: (ex. 6)
Rezultă polinomul sindrom:

## Slide 47: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
2. Coduri BCH
2.4. Decodarea codului binar BCH utilizând Algoritmul Euclidean
Algoritmul este întrerupt atunci când gradul polinomului ri(X) este mai mic decât gradul polinomului din coloana ti(X).
Exemplul 8

## Slide 48: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
2. Coduri BCH
2.4. Decodarea codului binar BCH utilizând Algoritmul Euclidean
Exemplul 8
Polinomul ti(X) este înmulţit cu un factor λGF(24). λ=
Rezultă:
Se va înlocui variabila X în the polinomul σ(X) cu 1, α, α2, . . . , αn−1, unde n = 2m − 1.
Deoarece α n = 1 and α −h = α n−h, atunci dacă α h este o rădăcină a polinomului σ(X), α n−h este locatorul erorii, care determină poziţia, r n−h , a erorii.
Se vor calcula apoi:

## Slide 49: TEORIA TRANSMITERII INFORMAŢIEI
CURS 7
http://stud.usv.ro/TTI/CURS/
2. Coduri BCH
2.4. Decodarea codului binar BCH utilizând Algoritmul Euclidean
Exemplul 8